2014级工程测量复习题一

一、名词解释：（5×4分=20分）

1、测量学：

测量学是研究地球的形状和大小以及确定地面（包括空中、地下和海底）点位的科学，是研究对地球整体及其表面和外层空间中的各种自然和人造物体上与地理空间分布有关的信息进行采集处理、管理、更新和利用的科学和技术。

2、高差闭合差：

高差闭合差，就是水准路线终端的水准点高程已知值与由起始水准点已知高程和所有测站高差之和得到的推算值之间的差值。

3、水平角：

水平角是测站点至两目标的方向线在水平面上投影的夹二面角。

4、直线定向：

确定一直线与基本方向的角度关系，称直线定向

5、地形图：

地形图指的是地表起伏形态和地理位置、形状在水平面上的投影图。

二、填空题：（20×1分=20分）

1、水准仪的构造主要由三部分组成：望远镜、         水准器       、    基座        。

2、测量的三项基本工作：         测量角度

、    测量距离        和      测量高程       。

3、直线定向的三个标准方向为：       有真子午线方向      、      磁子午线方向      、      坐标纵轴方向       。

4、水平角的测量方法有     测回法      、      方向观测法      两种方法。

5、经纬仪安置包括仪器的      对中     和      整平     。

6、建立平面控制网的方法有：     导线测量      、       三角测量    、      全球定位系统GPS测量     和      三边测量     。

7、导线测量的外业工作有：       踏勘选点      、      建立标志      、             和        量边和测角       。

三、简答题：（5×6分=30分）

1、绘图说明水准测量的基本原理？

水准测量的基本原理是利用水准仪提供的水平视线在标尺上读数，进而测出地面上两点的高差，然后根据高差和一点的已知高程推算出其它点的高程。

2、叙述测回法测水平角的方法步骤？

1）度盘配置：设共测n个测回，则第I个测回的度盘位置为略大于 。若测两个测回，根据公式计算第一测回起始读数稍大于0°，第二测回起始读数稍大于90°。

2）一测回观测

盘左

瞄准左边目标A，进行读数记a1，顺时针方向转动照准部，瞄准右边目标B，进行读数记b1，计算上半测回角值β左=b1－a1 。

盘右

瞄准右目标Ｂ，进行读数记b2，逆时针方向转动照准部，瞄准目标Ａ，进行读数记a2，计算下半测回角值β右=b2－a2 。

检查上、下半测回角值互差是否超限，计算一测回角值 。

3）测站观测完毕后，检查各测回角值互差不超过±24″，计算各测回的平均角值。

回法测测水平角注意事项

1．瞄准目标时，尽可能瞄准其底部。

2．同一测回观测时，切勿误动度盘变换手轮或复测扳手。

3、导线有哪几种布设形式？各适用于什么情况？

导线的形式有：

①闭合导线；自某一已知点出发经过若干连续的折线仍回到原点，形成一个闭合多边形，闭合导线适用于块状辖区。

②附合导线：自某一高级的控制点出发，附合到另一个高级控制点上的导线，附合导线适用于带状测区。

③支导线；仅是一端连接在高级控制点上的伸展导线，支导线不能校核，故只允许引测1—2点。它适用于加密控制测量。

4、简述水准仪的操作步骤？

从开箱取出水准仪开始到把仪器放回箱内

5、绘图说明三角高程测量的基本原理？

自然是水准的精度高些啊 我们用三角高程测高程主要是因为这种方法灵活 条件要求低啊 在地形起伏大的、障碍物多的地方 可以充分发挥 在竖直方向观测的灵活性进行测量设仪高H 镜高h 测量斜距s 仰角α那么高差就为s×sinα-h+H 还有一些校正视情况决定。

四、计算题（2×15分=30分）

1、表—1为用索佳SET510全站仪进行测回法测水平角的记录，计算水平角值？

表—1

| 测站 | 目标 | 盘位 | 水平度盘读数 | 半测回角值 | 一测回角值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | A | 左 | 0°00′03″ |  |  |
|  | B |  | 56°23′24″ |  |  |
|  | B | 右 | 236°23′30″ |  |  |
|  | A |  | 179°59′57″ |  |  |

2、=364.209m、=499.233m、 =463.642m、=388.404m，计算坐标方位角、水平距离？